## Slide 1: OPER10500 Gestion des opérations
L’organisation du travail

## Slide 2: Carte conceptuelle

## Slide 3: Carte conceptuelle

## Slide 4: 3. Chronométrage : Calcul des TN et TS
TN = TOM  FA/100
TS = TN  (1 + Maj)
Maj : majorations exprimées en %
Temps observés moyens (TOM)
Facteur d’allure (FA)
Temps normalisé (TN)
(ou temps de base)
Majorations (Maj)
Temps standard (TS)

## Slide 5: De la mesure du travail au calcul de capacité
Temps de cycle
Cadence d’un poste de travail
Goulot d’étranglement
Processus séquentiel vs parallèle
Cadence et capacité d’un processus
Taux d’utilisation d’un poste de travail
Taux d’utilisation d’un employé
Amélioration des processus

## Slide 6: Temps de cycle
Temps de cycle = Temps standard
Nombre de postes travaillant en parallèle
Temps qui s’écoule entre la fin de la fabrication de deux unités consécutives.

## Slide 7: Cadence d’un poste de travail
Nombre d’unités qui peuvent être produites par heure. La cadence est la réciproque du temps de cycle.
Exemple :
Temps de cycle = 15 minutes
Cadence = 4 unités/heure
Cadence = 60 minutes
Temps de cycle
(si le temps de cycle est donné en minutes)
Cadence = 1 heure
Temps de cycle
(si le temps de cycle est donné en heures)

## Slide 8: Processus séquentiel vs en parallèle
Processus séquentiel
Processus dans lequel le travail est divisé et où chaque employé réalise seulement une partie du processus.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Processus en parallèle
Processus dans lequel chacun des employés réalise l’ensemble des tâches indépendamment les uns des autres.

## Slide 9: Goulot d’étranglement

## Slide 10: Agir sur le goulot d’étranglement

## Slide 11: Agir sur le goulot d’étranglement

## Slide 12: Agir sur le goulot d’étranglement
1
2
3
4
5
Où est le goulot ?

## Slide 13: Cadence d’un processus
Nombre d’unités produites durant une période de base (ex. 1 heure) par le processus.
Comment calculer la cadence d’un processus?
  Processus séquentiel : La cadence du processus est égale à la cadence du goulot d’étranglement.
  Processus parallèle : La cadence du processus est égale à la somme des cadences de chaque poste de travail du processus.
  Méthodologie de calcul :
    Somme des temps standards de chaque poste de travail;
    Cadence unitaire = 60 min. / somme des temps standards;
    Cadence total = Nb. d’employés X Cadence unitaire.

## Slide 14: Exemple Cadence d’un processus
Un processus est compose de 5 étapes avec les temps standard suivants :
17 min
18 min
15 min
16 min
17 min
Calculez la cadence :
d’un processus séquentiel où chaque employé est assigné à une seule tâche.
d’un processus parallèle où chaque employé réalise l’ensemble des tâches.
RÉPONSE
Processus séquentiel
Processus parallèle

## Slide 15: Taux d’utilisation d’un poste de travail (avec ajustement au goulot)
Processus séquentiel :
Taux d’utilisation d’un poste
=
Cadence de l’étape goulot
Cadence de cette étape
Taux d’utilisation d’un poste
=
Temps de cycle de l’étape
Temps de cycle de l’étape goulot

## Slide 16: Taux d’utilisation (avec ou sans ajustement)

## Slide 17: Exercice Taux d’utilisation (avec ou sans ajustement)
Exemple d’un processus parallèle
1
2
3
4
5
15
10
9
9
10
Taux d’utilisation sans ajustement au goulot :
Taux d’utilisation avec ajustement au goulot :

## Slide 18: Exercice Processus séquentiel
A
B
B
B
C
C
D
T.S. T.S. T.S. T.S.
2 min 9 min 5 min 1 min
Exemple d’un processus séquentiel
* Taux d’utilisation avec ajustement au goulot

## Slide 19: Exercice Quelle est la cadence en parallèle?
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
Exemple d’un processus parallèle

## Slide 20: Taux d’utilisation d’un employé
Dans le cas d’un employé qui effectue une tâche pendant laquelle il y a du temps machine, c’est la proportion du temps travaillé par l’employé par rapport au temps standard total de la tâche.
(Temps standard total – Temps machine)
Temps standard total

## Slide 21: Exercice Quel sera le taux d’utilisation de l’employé?
Liste des Temps observés
opérations moyen (en min) FA TN TS
1. Préparation des matières 8 100 8 9,2
2. Coupage 3 105 3,15 3,62
3. Perçage 1 95 0,95 1,09
4. Sablage et nettoyage 5 90 4,5 5,18
5. Peinture/ pattes 4 100 4 4,6
6. Vernis/ siège 3 85 2,55 2,93
7. Séchage automatisé 7 100 7 8,05
8. Assemblage 6 100 6 6,9
9. Finition/inspection 2 100 2 2,3
10. Emballage 5 95 4,75 5,46
Maj = 15 %
Exemple
Total 49,33

## Slide 22: Amélioration des processus
Un goulot d'étranglement, ça se déplace...
Il n'est pas nécessairement avantageux de pousser les étapes non - goulot à produire à pleine capacité.
Pour améliorer l'utilisation des ressources, on cherchera à équilibrer les capacités des différentes étapes, bien qu'il soit très difficile d'y parvenir entièrement.

## Slide 23: Exercice Augmenter la cadence?
Exemple d’un processus séquentiel
Notes: Dans le cas où on ne peut embaucher, ajouter des ressources ou transformer le processus en parallèle, que pourrais-t-on faire pour augmenter la cadence du processus?
Voir diapositive suivante

## Slide 24: Solution Équilibrage
A
B
B
B
C
C
D
T.S. T.S. T.S. T.S.
2 min 9 min 5 min 1 min
La cadence de la chaîne sera limitée par l’étape 2 = 23 unités / hr
0,5 ressource
* Taux d’utilisation avec ajustement au goulot

## Slide 25: Amélioration des processus
Autres pistes d’amélioration :
Élimination du gaspillage
Diminution des temps standards
Réduction des temps de mise en route (SMED)
Majo statt Senf and licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

## Slide 26: Exercice Organisation du travail
La mise en conserve des tomates
Page 388
Fichier Excel disponible sur ZoneCours
Exercice en classe

## Slide 27: Questions…